## Slide 1: mINI LODÓWKA NA BAZIE OGNIWA PELTIERA
Dominik Mazan

## Slide 2: Cel projektu
Celem pracy było skonstruowanie mini lodówki na bazie ogniw Peltiera. Założeniem projektu było obniżenie temperatury do około 5°C. Dodatkowym zadaniem było wykorzystanie maksymalnej liczby elementów ze starych urządzeń elektronicznych.

## Slide 3: Dlaczego taki temat ?
Często osoba pracująca przy komputerze ma ochotę napić się czegoś chłodnego orzeźwiającego i najlepiej żeby było to pod ręką. Skonstruowana mini lodówka, nie miała przypominać wyglądem zewnętrznym typowego urządzenia chłodzącego. Dlatego całość została umieszczona w obudowie popularnego urządzenia, które praktycznie u każdego użytkownika komputera stoi na biurku – drukarki.

## Slide 4: Budowa ogniwa Peltiera

## Slide 5: Zasada działania ogniwa Peltiera

## Slide 6: Elementy zastosowane do budowy urządzenia
ogniwo Peltiera, jest to „serce” urządzenia, za pomocą jego chłodzone jest wnętrze lodówki. Moc zastosowanego ogniwo wynosi 91,7W przy zasilaniu napięciem o wartości 12V,

## Slide 7: Elementy zastosowane do budowy urządzenia
transformator ze starego prostownika do akumulatorów samochodowych, napięcie wychodzące z niego ma wartość około 15,6V, lecz gdy podłączy się pod niego obciążenie napięcie spada do około 14,5V,
mostek Greatza o natężeniu do 10A, jest on dobrany z pewnym zapasem, gdyż ogniwo Peltiera zastosowane max pobiera 6A ze źródła zasilania,

## Slide 8: Elementy zastosowane do budowy urządzenia
stabilizator napięcia TSL 7812C, którego za zadanie jest stabilizowanie napięcia o wartości 12V potrzebnego do zasilania diod podświetlających wnętrze mini lodówki. Napięcie takie również jest potrzebne do zasilania wentylatorów,
obudowa z drukarki. Została opróżniona ze zbędnych elementów tak, aby wnętrze było jak najbardziej pojemne,

## Slide 9: Elementy zastosowane do budowy urządzenia
listwa diodowa SMD, zasilana napięciem 12V, składająca się z 6 diod koloru niebieskiego,
dwa przełączniki krańcowe. Jeden służy do włączania oświetlenia diodowego podczas otwarcia lodówki. Kolejny wyłącznik służy do wyłączania wentylatora znajdującego się w środku mini lodówki, aby nie uciekało schłodzone powietrze z wnętrza,

## Slide 10: Elementy zastosowane do budowy urządzenia
kondensatory do filtrowania napięcia zasilającego ogniwo Peltiera,
ekran termiczny, który posłużył jako ścianki mini lodówki, aby można było magazynować chłodne powietrze.

## Slide 11
transformator ze starego prostownika do akumulatorów samochodowych, napięcie wychodzące z niego ma wartość około 15,6V, lecz gdy podłączy się pod niego obciążenie napięcie spada do około 14,5V,

## Slide 12
Ze względu na dużą ilość skondensowanej energii wydzielającej się ze strony "gorącej" ogniwa, zastosowano radiator wraz z wiatrakiem. Do połączenia użyto pasty termoprzewodzącej.

## Slide 15: Podsumowanie
Założeniem projektu było obniżenie temperatury do około 5°C. Jest to trudne zadanie, gdyż obudowa musi być bardzo szczelna, na dodatek w obudowie całej lodówki znajdują się elementy, które podczas pracy bardzo się nagrzewają. Elementami tymi są transformator, mostek Greatza i ogniwo Peltiera. Samo odprowadzenie ciepła, jest dość skomplikowana sprawa, z która maja do czynienia na co dzień konstruktorzy urządzeń elektronicznych. Temperatura, w komorze lodówki jaka udało się uzyskać jest na poziomie około 10°C.

## Slide 16: Podsumowanie
W sklepach można kupić lodówki przenośne wyposażone w ogniwa Peltiera, lecz wszystkie wyglądają jak typowe urządzenia chłodnicze. Z pewnością drukarka, która stoi na biurku i chłodzi napoje w gorące dni spodoba się nie jednemu użytkownikowi pracującemu przy biurku.

## Slide 17: Dziękuję za uwagę