## Slide 1: REALIZÁCIA Vzdialených experimentov pomocou prvkov priemyselnej automatizácie
Olympiáda techniky 2011
Plzeň 24. Máj 2011
Mgr. Peter Kuna

## Slide 2
Mgr. Peter Kuna
Interný doktorand
1. ročník
Univerzita Konštantína filozofa v Nitre
Pedagogická fakulta
Katedra Techniky a Informačných technológií

## Slide 3: Vzdialený reálny experiment
Reálny fyzikálny, chemický a iný experiment
Riadený na diaľku – Remote Control - Internet

## Slide 4: Meranie prúdenia vzduchu
Ventilátor, trubica, pitotova trubica, U trubica
použijeme Bernoulliho vzťah

## Slide 5: Bernoulliho princíp
Konštrukcia meracích prístrojov
Použitie: priemyselná automatizácia, letectvo ...

## Slide 6: Technické požiadavky pre REALIZÁCIU nášho VZDIALENÉHO EXPERIMENTU
Riadenie otáčok 3f motora – prúdenie vzduchu
Meranie prúdenia vzduchu – validácia výpočtov
Riadenie na diaľku + prenos obrazu

## Slide 7: realizácia VZDIALENÉHO EXPERIMENTU
Systém ISES

## Slide 8: realizácia VZDIALENÉHO EXPERIMENTU
Negatíva:
neexistencia niektorých druhov snímačov
nekompatibilita s priemyselnými snímačmi
nekompatibilita s prvkami priemyselnej automatizácie
súčasný prenos obrazu dvoch kamier
vysoká cena
Systém ISES

## Slide 9: realizácia VZDIALENÉHO EXPERIMENTU
Prvky priemyselnej automatizácie

## Slide 10: realizácia VZDIALENÉHO EXPERIMENTU
Negatíva:
vysoká cena remote control PLC systémov
zložitý systém programovania
PLC riadiaci systém

## Slide 11: realizácia VZDIALENÉHO EXPERIMENTU
Úlohy:
realizovať vzdialený experiment s použitím jednoduchého PLC systému
navrhnúť a vytvoriť komunikačný a riadiaci (remote control) pre tento jednoduchý PLC systém
vyriešiť technické problémy súvisiace s implementáciou jednoduchého PLC systému
PLC riadiaci systém

## Slide 12: PLC EATON MOELLER EASy 512 DC-RC
8 digitálnych vstupov
4 digitálne výstupy
2 analógové vstupy
žiaden analógový výstup
bitový kombinačný automat
Technická špecifikácia:

## Slide 13: Bloková schéma riešenia
Experiment
Snímač rýchlosti otáčok
Snímač prúdenia vzduchu
Frekvenčný menič
3 fázový motor
PLC
Easy 512
PC
OPC Server
komunikácia s PLC
komunikácia so serverovou aplikáciou
Server (WEB)
komunikácia s OPC serverom
komunikácia s klientom
INTERNET
Klientska
WEB aplikácia

## Slide 14: Ďakujem za pozornosť